ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2004 г. N 2200-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ

В  целях создания действенной системы формирования и исполнения

городских   заказов,   повышения  качества  озеленительных   работ,

своевременного  проведения необходимых агротехнических  мероприятий

и   в   соответствии  с  Правилами  охраны  и  содержания   зеленых

насаждений  в городе Челябинске, утвержденными решением Челябинской

городской Думы от 24.06.2003 N 27/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Инструкцию  по  созданию  и  содержанию  зеленых

насаждений в г. Челябинске (далее - Инструкция) (приложение 1).

2.  Установить, что выполнение Инструкции является обязательным

для организаций, выполняющих работы по охране, созданию, ремонту  и

содержанию объектов озеленения в городе Челябинске.

3.   Руководителям  Комитетов  и  Управлений  Администрации  г.

Челябинска,   муниципальных  предприятий  и  учреждений   в   сфере

благоустройства,   жилищно-коммунального  хозяйства,   архитектуры,

строительства,  Главам администраций районов  в  г.  Челябинске  не

позднее  10 января каждого года представлять в Управление  экологии

и  природопользования  Администрации города Челябинска  сведения  о

проведении озеленительных работ.

4.  Установить,  что  при  проведении  конкурса  по  выполнению

муниципального  заказа на озеленительные работы  показатели  оценки

качества  выполнения  работ по озеленению и содержания  озелененных

территорий    должны   учитываться   в   составе   квалификационных

требований.

5.   Главам   администраций  районов  в   г.   Челябинске   при

формировании   штатного   расписания   предусматривать    должности

специалистов в области озеленения города.

6.   Управлению  экологии  и  природопользования  Администрации

города Челябинска (Знамеровский В.Ю.) обеспечить:

1)  единый учет сведений о проведении озеленительных работ в г.

Челябинске;

2)  тиражирование и распространение Инструкции  в  IV  квартале

2004 года.

7.  Начальнику  Управления  по связям  со  средствами  массовой

информации  (Смирнов А.А.) настоящее постановление  опубликовать  в

печати.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить

на заместителя Главы города Челябинска В.А. Тупикина.

Глава города Челябинска

В.М.ТАРАСОВ

Приложение N 1

к постановлению

Главы города Челябинска

от 2 декабря 2004 г. N 2200-п

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОЗДАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Озелененные  территории  являются  неотъемлемой  частью  города

Челябинска.  Наряду с архитектурой объекты озеленения  участвуют  в

формировании    облика   города,   имеют   санитарно-гигиеническое,

рекреационное,  ландшафтно-архитектурное,  культурное   и   научное

значение.

Однако  повышенная загазованность, запыленность и задымленность

воздуха,  особенности температурного и водного  режимов  воздуха  и

почвы,  неблагоприятные  химические и физико-механические  свойства

почвы,  наличие  каменных,  бетонных и металлических  поверхностей,

асфальтовое   покрытие   улиц   и   площадей,   наличие   подземных

коммуникаций  и  сооружений в зоне корневой системы, дополнительное

освещение  растений в ночное время, интенсивный режим использования

городских   насаждений   населением   обуславливают   специфичность

экологической  среды  города и ее резкое  отличие  от  естественной

обстановки,  в которой сформировались биологические и экологические

особенности растений.

В   настоящее   время   острой  проблемой   является   создание

законодательной   и  нормативно-технической  базы,   координирующей

полезную   эффективность  зеленых  насаждений   с   социальными   и

экономическими   интересами  юридических   владельцев   озелененных

территорий   и   административных   органов   города,    а    также

обеспечивающей   системную  организацию  труда  и   соответствующее

качество работ, и состояние зеленых насаждений.

На решение данных вопросов направлена настоящая Инструкция.

При   составлении   настоящей  Инструкции   были   использованы

следующие документы:

1)  Федеральный  закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ  "Об  охране

окружающей среды"

2)  Закон  Челябинской  области "Об особо охраняемых  природных

территориях в Челябинской области";

3) Устав города Челябинска;

4)  правила  по  охране и содержанию зеленых  насаждений  в  г.

Челябинске;

5) правила застройки и землепользования в г. Челябинске (раздел

"Зеленые насаждения");

6) ГОСТы на посадочный материал;

7) ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Термины и определения;

8)  правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений  в

городах  Российской Федерации (утверждены приказом Госстроя  РФ  15

декабря 1999 г. N 153);

9)  справочник.  Озеленение городов. Термины и определения  М.,

Прима-Пресс, 1998 г.;

10)  другие  нормативные правовые и инструктивные  методические

документы.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными

и  парковыми дорожками и площадками, малыми архитектурными  формами

и  оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные,

средозащитные,   рекреационные,   средоформирующие   и   санитарно-

защитные  функции,  являясь составной частью территории  природного

комплекса и зеленого фонда города.

2.2.    Местоположение   и   границы   озелененных   территорий

определяются     генеральным    планом    развития     города     и

градостроительным зонированием его территорий с учетом  исторически

сложившихся   планировки   и  природных  компонентов   -   рельефа,

акваторий и зеленых насаждений.

2.3.   В   зависимости  от  расположения  в  структуре  города,

характера  использования территории и приоритета,  выполняемых  ими

функций озелененные территории относятся к трем категориям:

1) озелененные территории общего пользования;

2) озелененные территории ограниченного пользования;

3) озелененные территории специального назначения.

2.4.   Озелененные   территории  в  городе   Челябинске   могут

находиться в государственной собственности Российской Федерации,  в

государственной собственности Челябинской области, в  муниципальной

собственности   города   Челябинска,  а   также   в   иных   формах

собственности,    определенных   Земельным   кодексом    Российской

Федерации.  Независимо  от  формы  собственности  каждый   владелец

озелененных  территорий обязан содержать  и  охранять  их  за  счет

собственных    средств   самостоятельно   или   путем    заключения

соответствующих договоров со специализированными организациями.

2.5.  По  уровню  содержания озелененные территории  Челябинска

делятся  на  три категории. К первой категории отнесены озелененные

территории  федерального  и  общегородского  значения.  Ко   второй

категории   отнесены  озелененные  территории  общего   пользования

районного   значения.  К  третьей  категории  отнесены  озелененные

территории жилой и промышленной застройки.

Для   каждой   категории  определяются  нормативы   затрат   на

содержание,  которые  должны подлежать индексации  в  установленном

порядке.

2.6.  Содержание озелененных территорий организаций и  ведомств

возлагаются  на  юридические и физические лица, в  ведении  которых

находится  данный объект. При этом категория содержания озелененной

территории  определяется  органом  управления  зеленым   фондом   в

зависимости  от  места расположения, функции и  значимости  объекта

озеленения.

2.7.   Каждый   владелец  озелененной  территории   как   вновь

строящегося  объекта,  так и существующего,  должен  иметь  паспорт

озелененной территории по утвержденной форме, фиксирующий  основные

составные элементы объекта и основные направления его содержания.

2.8.  Новое  строительство включает комплекс работ по  созданию

озелененных  территорий на землях, определенных  градостроительными

документами, утвержденными в установленном порядке. Все виды  работ

при  новом  строительстве осуществляются в соответствии с проектной

документацией,   разработанной,  согласованной  и  утвержденной   в

установленном порядке.

2.9.  Реконструкция включает комплекс работ,  предусматривающих

полную  или  частичную замену всех компонентов  зеленых  насаждений

(деревьев,    кустарников,   газона,   цветников)    и    элементов

благоустройства. Реконструкция проводится на землях, относящихся  к

озелененным  территориям  (объектам озеленения)  без  изменения  их

правового статуса в соответствии с проектом.

2.10.  Реставрация  на территориях памятников  садово-паркового

искусства  производится с целью их сохранения  и  восстановления  в

соответствии с Инструкцией и проектом реставрации.

2.11.  Капитальный ремонт - это комплекс работ по  полному  или

частичному   восстановлению   зеленых   насаждений   и    элементов

благоустройства  с  применением современных  решений,  конструкций,

долговечных  материалов,  выполняемых в  соответствии  с  проектом,

разработанным,   согласованным  и  утвержденным   в   установленном

порядке.  Средние  межремонтные сроки - 5 - 10  лет,  по  отдельным

видам  работ межремонтные сроки могут быть сокращены до 3 - 5  лет.

Отдельные  виды  работ, относящиеся к капитальному  ремонту,  могут

производиться    по   мере   необходимости   в    соответствии    с

технологическим     регламентом    и    сметами,     разработанными

землепользователем и утвержденными в установленном порядке.

Согласно  "Классификации работ по ремонту и содержанию объектов

внешнего  благоустройства городов и других населенных  пунктов  РФ"

(ГоскомЖКХ  РФ, 1991 г.) при капитальном ремонте зеленых насаждений

должны проводиться следующие работы:

1)   валка  сухих,  аварийных  и  потерявших  декоративный  вид

деревьев  и  кустарников  с корчевкой пней;  подготовка  посадочных

мест  с  заменой  растительного грунта и внесением  органических  и

минеральных  удобрений, посадка деревьев и кустарников,  устройство

новых  цветников; устройство газонов с подсыпкой растительной земли

и посевом газонных трав;

2)  восстановление и ремонт садовых дорожек с заменой  верхнего

покрытия и (или) основания, установкой ограждений;

3) демонтаж и монтаж поливной сети с заменой труб;

4)   устройство,  восстановление  и  ремонт  оград,  изгородей,

подпорных   стенок,  лестниц,  беседок,  раковин,   скамеек,   урн;

перекладка  и  установка  нового бордюрного  камня,  восстановление

водоотвода,   ремонт   покрытия  тротуаров,   замена   приствольных

решеток;

5)   ремонт   разрушенной  части  фундаментов  под  скульптуры,

реставрация скульптур;

6)  подсев  газонов в отдельных местах и подсадка однолетних  и

многолетних цветочных растений в цветниках;

7)  санитарная  обрезка  растений,  удаление  поросли,  очистка

стволов   от  дикорастущих  лиан,  стрижка  и  кронированиеживой

изгороди, лечение ран;

8)  выкапывание,  очистка, сортировка  луковиц,  клубнелуковиц,

корневищ;

9)   ремонт   детских  площадок,  садово-паркового   инвентаря,

парников, теплиц, оранжерей, в т.ч. столярные, стекольные и  печные

работы.

2.12.  Содержание объектов озеленения - это комплекс  работ  по

уходу   за   зелеными  насаждениями  и  элементами  благоустройства

озелененных  территорий,  устранению  незначительных  деформаций  и

повреждений конструктивных элементов объемных сооружений,  а  также

уборка  передвижных малых форм в летнее и зимнее время.  Содержание

зеленых насаждений включает:

1) текущий ремонт;

2)  работы  по  уходу за деревьями и кустарникам, цветниками  -

подкормка,  полив,  рыхление, прополка, защита растений,  утепление

корневой  системы, связывание и развязывание кустов неморозостойких

пород,   укрытие  и  покрытие  теплолюбивых  растений   (со   всеми

сопутствующими  работами), погрузка и разгрузка удобрений,  мусора,

вырубка сухих и аварийных деревьев и др.;

3)  работы  по  уходу  за  газонами -  прочесывание,  рыхление,

подкормка,   полив,   прополка,  сбор  мусора,   опавших   листьев,

землевание,  обрезка  растительности у бортов  газона,  выкачивание

травостоя,   обработка   ядохимикатами   и   гербицидами    зеленых

насаждений;

4) поднятие и укладку металлических решеток на лунках деревьев;

прочистку и промывку газонного борта; ограждение скверов и садов;

5) подметания; удаления снега;

6)  посыпки песком дорожек, расстановки и перемещение  диванов,

скамеек,  урн, работы по уходу за детскими площадками, песочницами;

промывку   полированных  и  мраморных  поверхностей,   пьедесталов,

барельефов;

7) работы по уходу за цветниками - посев семян, высадка рассады

и  луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита  растений,

сбор мусора и др. сопутствующие работы;

8) работы по уходу за цветочными вазами.

2.13.   Содержание  озелененных  территорий,  включая   текущий

ремонт,    производится   в   соответствии    с    производственно-

технологическим регламентом.

2.14.  Компенсационное  озеленение  -  воспроизводство  зеленых

насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

2.15.   Все  работы  по  новому  строительству,  реконструкции,

реставрации   и   капитальному  ремонту  существующих   озелененных

территорий,    а    также   компенсационному   озеленению    должны

производиться  по  разработанной  государственными,  муниципальными

или     частными    специализированными    проектными    (проектно-

строительными) организациями проектной документации,  согласованной

и утвержденной в установленном порядке.

3. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

3.1. Подготовка территории

3.1.1.  Все  работы  по новому строительству,  реконструкции  и

капитальному  ремонту, связанные с разрытиями, могут  производиться

только  после  получения  разрешения от МУП "Городская  техническая

инспекция".

3.1.2.  Работы  по  подготовке территории  следует  начинать  с

расчистки   от   подлежащих   сносу   строений,   пней,    остатков

строительных  материалов,  мусора  и  пр.,  разметки  мест   сбора,

обвалования  растительного  грунта  и  снятия  его,  а  также  мест

пересадки  растений,  которые  будут  использованы  для  озеленения

территории.  Подсыпку  углублений и ям, образованных  при  разборке

подземных  сооружений,  стен  и фундаментов,  необходимо  выполнять

супесчаными  и  суглинистыми грунтами. Во избежание  просадки  почв

подсыпка  органическим мусором или отходами какого-либо химического

производства  не  разрешается. Мелкий органический  мусор  (опилки,

стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.

3.1.3.  При организации стройплощадки следует принять  меры  по

сбережению  и минимальному повреждению всех растений, отмеченных  в

проекте  как сохраняемые: огораживание, частичная обрезка низких  и

широких  крон,  охранительная  обвязка  стволов,  связывание  кроны

кустарников.

3.1.4.  При  наличии на территории хорошего  травостоя  следует

нарезать  дернину, складировать и принимать меры по  ее  сохранению

(полив,  притенение) для последующего использования при  устройстве

газона.

3.1.5.  При необходимости повышения уровня грунтового  покрытия

для   сохранности  существующих  деревьев  следует  вокруг   ствола

устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня  для

сохранности  растений следует устроить систему террас  и  подпорные

стенки  или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий  корни  от

повреждений  (при  небольшом перепаде высот), не засыпая  при  этом

корневую шейку дерева.

3.1.6.  При  отсыпках  или срезках грунта в  зонах  сохраняемых

зеленых  насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен  быть

не  менее  0,5  диаметра  кроны и не  более  30  см  по  высоте  от

существующей поверхности земли у ствола дерева.

3.1.7.    Расчистка   территории   от   сухостоя   и   деревьев

неблагополучного  состояния может выполняться с разделкой  деревьев

на  месте и последующей вывозкой стволов или с разделкой поваленных

деревьев    в    стороне.   Удаление   пней   следует   производить

корчевателями или пнедробилкой.

3.1.8.  Деревья  и  кустарники, годные для  пересадки,  следует

выкопать   в   соответствии  с  Инструкцией  и   использовать   при

озеленении данного или другого объектов.

3.1.9.  Вертикальная планировка территории, прокладка подземных

коммуникаций,  устройство дорог, проездов и тротуаров  должны  быть

закончены до начала посадок.

3.2. Растительные грунты и подготовка почвы

3.2.1.  Строительные  или  другие  организации,  осуществляющие

гражданское,  промышленное  или  иное  строительство,  связанное  с

нарушением  почвенного слоя, обязаны снять и сохранить  плодородный

слой  почвы для использования его в зеленом строительстве, а  также

восстановить  прилегающие земельные участки и  зеленые  насаждения,

нарушенные  при  производстве строительных работ, немедленно  после

окончания  строительства. Места складирования снятого растительного

грунта  и  восстановление  прилегающих  земельных  участков  должно

предусматриваться проектом.

3.2.2.  Растительный грунт, подлежащий снятию  с  застраиваемых

площадей,  должен  срезаться, перемещаться в специально  выделенные

места  и  складироваться. При работе с растительным грунтом следует

предохранять   его  от  загрязнения,  размыва  и   выветривания   и

смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

3.2.3. Количество необходимой растительной земли определяют как

сумму  ее  объемов, необходимых для насыпки слоя почвы под  газоны,

цветники,   а   также  для  заполнения  посадочных   ям,   траншей,

котлованов.  Одновременно  определяется объем  растительной  земли,

имеющейся   на   объекте,  устанавливается   ее   пригодность   для

озеленения территории. Все эти данные должны определяться  проектом

вертикальной планировки.

3.2.4.   Растительный   грунт,  используемый   для   озеленения

территорий, может заготавливаться путем снятия верхнего слоя  почвы

на глубину его залегания.

3.2.5.  Пригодность растительного грунта для озеленения  должна

быть установлена лабораторными анализами.

3.2.6.   Почва   объекта   должна   соответствовать   следующим

агротехническим требованиям:

1)  иметь  плотность  почвы от 0,9 до 1,2 г/кв.  см  (плотность

определяется как сопротивление смятию);

2)  обладать структурой, при которой размеры комков  составляют

от 1 до 5 мм;

3)  содержать  достаточное количество питательных  веществ;  не

иметь засоренности нежелательными растениями и мусором.

3.2.7. На городских объектах озеленения встречаются пять  групп

грунтов:

1  группа  -  естественный плодородный грунт, не нуждающийся  в

добавлении растительной земли;

2  группа - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли

до 25 % объема (слой основания газона - не менее 10 см);

3  группа - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли

до 50 % объема (слой основания газона - не менее 15 см);

4  группа - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли

до 75 % объема (слой основания газона - 20 см);

5  группа - грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания

газона  20  см,  при этом средняя потребность в растительной  земле

составляет 2,0 тыс. куб. м на гектар озеленяемой территории).

3.2.8.  Улучшение  механического состава  растительного  грунта

должно  осуществляться введением добавок (песок,  торф,  известь  и

т.д.)  при  составлении растительного грунта путем 2  и  3-кратного

перемешивания грунта и добавок.

3.2.9.   Улучшение  плодородия  растительного  грунта   следует

осуществлять   введением  минеральных  и  органических   удобрений,

проведением   известкования,  гипсования,  промывки,   осушения   в

зависимости от характера и состояния почв:

1)    на   участках   с   глинистыми   малоплодородными   плохо

дренирующимися  почвами  необходимо  провести  "облегчение"   почвы

путем    внесения    песка   в   смеси   с   проветренным    торфом

(торфокомпостом), затем извести и минеральных удобрений;

2)  на  чисто  песчаных участках, а также на  других  участках,

совсем   не  имеющих  почвенного  покрова  или  очень  загрязненных

строительным  мусором, промышленными отходами и т.п., создается  10

-  20-сантиметровый слой растительной земли для устройства  газона,

а посадочные ямы заполняются ею полностью;

3)  на  участках  с  песчаным малоплодородным  грунтом  следует

внести  вначале глину с торфом или компостом, а затем - минеральные

удобрения, посеять и запахать сидераты;

4)   на  болотистых  почвах  или  торфяниках,  имеющих  высокую

кислотность  и  застой  влаги, необходимо, прежде  всего,  провести

осушение,  проложить  дренаж,  затем  вспахать  и  внести  известь,

органические и минеральные удобрения;

5)  на старопахотных и луговых участках подготовка почвы должна

заключаться   во   вспашке   верхнего  плодородного   горизонта   с

одновременным внесением удобрений; глубина вспашки - 12 - 20 см;

6)   на   бесплодных  почвах  окультуривание  грунтов   следует

проводить  путем внесения органических, минеральных и бактериальных

удобрений;

7)  на  участках бывших свалок территорию очищают  от  крупного

мусора,  затем с помощью плантажного плуга по всей площади нарезают

глубокие (50 - 60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг  от

друга  с  целью  усиления аэрации, удаления вредных газов  летом  и

выщелачивания  избытка  минеральных солей в зимний  период.  Весной

следующего  года  поверхность  следует  спланировать,  вспахать  на

глубину  25  -  30 см и пробороновать; органические  и  минеральные

удобрения вносить при этом не рекомендуется, так как грунты  свалок

достаточно ими богаты;

8)  на  склонах, подверженных интенсивным эрозийным  процессам,

обработку  почв  необходимо  проводить поперек  склона,  увязав  ее

предварительно  с подготовительными мероприятиями, перехватывающими

поверхностный  сток  (глубокая  вспашка,  бороздование,  устройство

защитных валиков и т.п.).

3.2.10.  Участки,  где  погибли  или  вырублены  лесного   типа

насаждения,  следует  тщательно очистить  от  порубочных  остатков,

раскорчевать пни и только после этого обработать почву.

3.2.11. Подготовка территории при освоении отработанных крупных

карьеров  и  отвалов  должна  сводиться,  прежде  всего,  к  полной

изоляции   техногенных   грунтов  от  корнеобитаемого   слоя.   Это

достигается    подсыпкой   растительных   грунтов   под    деревья,

кустарники,  газоны и цветники по подстилающему изоляционному  слою

из  песка  и суглинка. Слой изоляции и растительного грунта  должен

составлять  не  менее  2  м  для деревьев  (1  м  изоляции  и  1  м

растительной почвы), для кустарников - 1,2 м (60 см изоляции  и  60

см  растительных грунтов), для цветников и газонов - 0,8 м  (50  см

изоляционного слоя и 30 см растительного грунта).

Насыпка   изоляционного   и   растительного   грунтов    должна

производиться  с  запасом на усадку в размере  20  %  установленной

нормы.

3.2.12.  Растительный  грунт, сохраняемый  для  благоустройства

территории  в  естественном состоянии, должен подготавливаться  для

проведения   работ  по  озеленению  территории  в  соответствии   с

агротехническими требованиями (п. 3.2.6).

3.2.13.  Улучшение или восстановление плодородия  почво-грунтов

на участках, отведенных под озеленение, должно предусматриваться  в

каждом случае конкретным проектом.

Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г. 4 %  и  более

гумуса  (ГОСТ 26213-84), не менее 4 мг минерального азота в  100  г

почвы  (сумма нитратного и аммонийного азота, определяемых по  ГОСТ

26488-85  и  ГОСТ  26489-85) и более чем по 10  мг  подвижных  форм

фосфора  (P2O5)  и  калия  (K2O)  -  ГОСТ  26207-84.  Очень  низкой

является степень обеспеченности почв, если они содержат менее  1  %

гумуса, менее 3 мг P2O5, 4 мг K2O и 2 мг азота на 100 г. почвы.

Нормы   внесения  минеральных  удобрений  должны   определяться

плодородием существующих почв и их типом:

1) на тяжелых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20

-  25  %  уменьшены;  на  кислых почвах (без  известкования)  норму

удобрений  следует увеличить, а на щелочных (pH выше 6,5) уменьшить

на 15 - 20 %;

2)  на песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть

на 10 - 15 % увеличены, а фосфора снижены.

3.2.14.    Вносимые   минеральные   удобрения    должны    быть

сбалансированы  по составу; так как чем больше в  почве  содержится

азота,  тем больше должно быть фосфора и калия, иначе они  окажутся

недоступными  для растений. Действие азотных удобрений продолжается

в течение 3 - 4 лет, фосфорных и калийных - 5 - 8 лет.